Posiflex Aura-5200

Высокопроизводительный принтер со сверхбыстрой печатью до 220 мм/с оснащен термоголовкой с высоким разрешением, что обеспечивает качественную и практически бесшумную печать. Термопринтер снабжен автоотрезом, позволяет выбрать 24- или 16-точечный шрифт, и поддерживает расширенные режимы печати, такие как двунаправленная печать, печать линии/страницы, двойная ширина/высота. Модель имеет последовательный и параллельный интерфейсы подключения и поставляется белом и темно-сером цветах.

Легкий и компактный принтер с шириной печати 58 мм может использоваться в любой сфере применения.

Опционально поставляемые к принтеру крепление на стену и звонок делают его очень удобным для использования на кухне.

Способ печати				прямая линейная термопечать

Скорость печати, мм/сек			220

Ширина бумаги, мм				58

Разрешение, dpi				203

Буфер данных				10 КБ

Автоотрезчик				гильотинного типа

Внутренний диаметр втулки, мин		12 мм +1/-0

Макс. наружный диаметр, мм		83

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	120 x 203 x 124

Вес, кг					1,15

Цвет						белый / черный

Опционально					крепление на стену,

кухонный звонок

ООО «Южно-Российская Сертификационная Компания»

г.Краснодар, ул. Севастопольская 2/3, офис 35

телефон:           (861)2512340

мобильный:     8-918-6214840

факс:                  (861)2512341

e-mail:                yugsert@yandex.ru